附件五-9          工程竣工验收监督检查记录

（全装修住宅工程土建部分实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：      年   月   日

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 抽查所涉及的单体（位）工程 |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 抽查项目 | 抽查内容 | 涉及主要 条文 | 抽查情况 | 备注 |
|  | 建筑总体情况 | 建筑平面布置 | 建筑平面布置是否符合设计要求（主要抽查：公共部位疏散通道、楼梯间、无障碍设施、防火门开启方向、信报箱等）。 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查（一般底层必查）；查看沉降、变形观测记录资料 |
|  |  | 建筑立面布置 | 建筑立面是否符合设计要求（主要抽查：主要立面布置，楼层数，设备层、避难层等特殊楼层设置情况）。 |  |  |
|  |  | 异常结构状况 | 建筑有无异常沉降或变形情况。 |  |  |
|  | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能（土建部分） | 屋面有无渗漏和积水现象；地下室顶板、侧墙有无开裂渗水现象。 | GB50207-2012 3.0.12； GB50208-2011 9.0.4（3）、9.0.8 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 外墙及窗周边是否存在渗漏现象。 | GB50210-2018 5.1.2（4） |  |  |
|  |  | 临空的低窗台、楼梯、阳台、屋面防护措施（扶手、护栏、栏板玻璃、女儿墙等）高度、间距、安装位置及牢固性是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 14.5.4、14.5.5 |  |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能（土建部分） | 门窗品种、规格、安装牢固性、连接方式、填嵌密封处理是否符合设计及规范要求，推拉门窗扇是否牢固并安装防脱落装置；外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能是否符合设计要求。 | GB50210-2018 6.1.3、6.1.11、6.1.12、6.2.1、6.3.1、6.4.1、6.6.1； JGJ214-2010 4.12.2； GB50411-2019）6.2.4、6.2.4 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 墙面及地面粉刷层、饰面砖、饰面板与基层粘结是否牢固，是否存在脱层、空鼓和裂缝。 | GB50210-2018 9.2.4，9.3.4，10.3.4 |  |  |
|  |  | 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵、幕墙与主体结构之间连接是否符合设计要求 | GB50210-2018 11.1.4（1、3） |  |  |
|  |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能是否符合设计要求。 | GB50210-2018 11.1.2（6）、15.0.6（4） |  |  |
|  |  | 墙体、幕墙、地面、屋面节能工程用保温隔热材料和装修用木质、有机质材料的燃烧性是否符合设计要求。 | GB50207-2012 5.1.7； GB50210-2018 7.2.4、7.4.3、9.4.1、9.6.1 |  |  |
|  |  | 室内环境质量是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 15.0.9 |  |  |
|  |  | 墙面（含架空层）、地面是否按建筑节能施工图文件施工。 | GB50411-2007 3.1.2 、4.2.6、8.2.5 |  |  |
|  |  | 墙体保温材料及厚度、粘结强度（锚固力）是否符合设计要求。 | GB50411-2007 4.2.7 |  |  |
|  |  | 外墙节能构造、外窗气密性现场实体检验结果是否符合设计要求。 | GB50411-2007 15.0.5（3、4） |  |  |
|  |  | 建筑装饰装修、屋面及建筑节能等分部工程验收情况。 | GB50300-2013 5.0.4（1）； GB50411-2007 1.0.5 |  |  |
| 户内抽查情况 | 分户验收记录 | 建设单位、施工单位、监理单位项目负责人签字、盖单位公章情况 |  |  |
|  |  | 预选物业公司负责人签字并盖单位公章情况 |  |  |
|  |  | 预售的全装修住宅项目业主代表签字情况 |  |  |
|  | 空间功能及布置 | 室内主要空间的功能、平面及空间布置是否符合设计要求；室内开间、净高等是否符合设计要求。 |  | 对照分户验收记录、设计文件等进行现场抽查复核 |
|  | 主要构件布置及尺寸 | 户内门、橱柜等主要构件布置位置及尺寸是否符合设计和规范要求。 |  |  |
|  | 主要使用功能（土建） | 内墙饰面做法、饰面层与基体之间是否粘结（安装）牢固，有无空鼓、脱层、翘边、开裂现象。 | GB50210-2018 4.4.4、9.2.4（9.3.4、9.5.2、9.6.2）、10.2.4、12.1.5、13.2.4、13.3.5 |  |  |
|  |  | 楼（地）面面层做法是否符合设计要求，面层与下一层的结合（粘结）是否牢固，有无翘边、松动、空鼓现象。 | GB50209-2010 6.2.7（6.3.6、6.4.8、6.5.7、6.6.10）、7.2.12（7.3.10、7.4.8、7.5.8） |  |  |
|  |  | 卫生间、厨房排水坡度是否符合设计要求；地漏、套管（排气道）与楼板节点间密封处理是否符合设计和规范要求。 | GB50209-2010 4.9.3、 4.10.13； GB50327-2001 6.1.7、6.3.2 |  |  |
|  |  | 卫生间、厨房地面是否符合设计防滑要求，与连接面标高差是否符合设计要求，蓄水试验结果是否符合设计要求。 | GB50209-2010 3.0.5、3.0.18 |  |  |
|  |  | 户内扶手、护栏（玻璃）高度、间距、安装位置及牢固性是否符合设计和规范要求。 | GB50210-2018 14.5.4、14.5.5 |  |  |
|  |  | 橱柜、窗台板、门窗套的造型、尺寸和固定方法是否符合设计要求，安装是否牢固。 | GB50210-2018 14.2.3、14.3.2、14.4.2 |  |  |
| 其它 抽查 情况 |  |

监督验收小组（抽查人员）：