附件五-7               工程竣工验收监督检查记录

（市政道路排水工程土建部分实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：      年   月   日

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 抽查所涉及的单体（位）工程 |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 抽查项目 | 抽查内容 | 涉及主要 条文 | 抽查情况 | 备注 |
|  | 道路总体情况 | 道路平面布置 | 道路平面布置是否符合设计要求（主要抽查：机动车道、非机动车道、人行道、绿化带）。 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看路口及标准段实物质量，查看沉降、变形观测记录资料（高填方必查） |
|  |  | 异常结构状况 | 路面、人行道有无开裂、沉陷等情况。 |  |  |
|  | 道路面层分部（土建部分）） | 路面面层平整、坚实，接缝紧密，无焦枯；无明显轮迹，推挤裂缝、脱落烂边、油斑掉渣等现象；不得污染其他构筑物。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  | 查看现场实物质量； |
|  |  | 面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  |  |
|  |  | 框盖完整无损，安装平稳，位置准确。井框与路面接顺，无跳车现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 道路人行道分部（土建部分） | 人行道板铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺，无翘边、积水、破损现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 13.4.1.5或13.4.2.5 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 盲道铺砌应正确，行进盲道砌块与提示盲道砌块不得混用，盲道必须避开树池、检查井、杆线等障碍物。路口处盲道应铺设为无障碍形式。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 13.2.6、13.2.7 |  |  |
|  | 道路附属构筑物分部（土建部分） | 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、灌缝密实、外露面清洁、线条顺畅，平缘石不积水，表面不得破损。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16.11.1.2、16.11.1.3 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  |  | 收水井井壁抹面应平整，不得起壳、开裂，井内无垃圾。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16.2.4 |  |  |
|  |  | 护坡所用材料应与设计相符，砌筑线型顺畅、表面平整、咬砌有序、无翘动。砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16.5、16.11.5 |  |  |
|  | 道路人行地道分部（土建部分） | 混凝土表面应光滑、平整、无蜂窝、麻面、缺边调角及渗漏现象。地道净宽、净高应符合设计要求。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 14.5.1 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  | 道路挡土墙分部（土建部分） | 混凝土表面应光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔通畅。沉降缝上下贯通顺直，填缝密实，栏杆安装符合设计要求。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 15.6. |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
|  | 排水工程 | 井室内支、连管与井室连接处应封堵严密，管道严密性应符合设计及规范要求。 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》8.2.6 |  | 现场随机抽查；查看相关记录资料、闭水试验记录 |
|  | 园林工程 | 绿植种类、布置应符合设计要求。 |  |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查；查看相关检验报告、记录资料 |
| 其它 抽查 情况 |  |

监督验收小组（抽查人员）：