附件五-8             工程竣工验收监督检查记录

（室外及附属工程实物质量）

监督注册编号：                                           抽查时间：     年    月    日

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 抽查所涉及的单体（位）工程 |  |
| 监督要点内容抽查情况 | 抽查项目 | 抽查内容 | 涉及主要 条文 | 抽查情况 | 备注 |
|  | 室外景观总体情况 | 景观平面布置 | 景观平面布置是否符合设计要求（主要抽查：园路、景观构筑物、水景、场坪绿化组团等）。 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查 |
|  |  | 异常结构状况 | 园路有无开裂、沉陷等情况；景观有无异常沉降或变形情况。 |  |  |
|  | 道 路 面 层 分 部 | 路面面层平整、坚实，接缝紧密，无焦枯；无明显轮迹，推挤裂缝、脱落烂边、油斑掉渣等现象；不得污染其他构筑物。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  | 查看现场实物质量 |
|  |  | 面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  |  |
|  |  | 框盖完整无损，安装平稳，位置准确。井框与路面接顺，无跳车现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 8.5.1.3/8.5.1.4 |  |  |
|  |  | 透水铺装/混凝土的位置、面积是否符合设计要求 | 设计文件 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查 |
| 监 督 要 点 内 容 抽 查 情 况 | 人 行 道 分 部 | 人行道板铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺，无翘边、积水、破损现象。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 13.4.1.5或13.4.2.5 |  | 对照施 工图设 计文件 现场随 |
|  |  | 盲道铺砌应正确，行进盲道砌块与提示盲道砌块不得混用，盲道必须避开树池、检查井、杆线等障碍物。路口处盲道应铺设为无障碍形式。 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  | 机抽查 ；查看 相关检验报告 、记录 资料 |
|  | 建筑小品、亭台、水景、连廊、花坛、景观桥 | 被连接件间的接触面应平整，钉帽应与被连接件外表面齐平，钉孔周围不应有木材被涨裂等现象 | 《木结构工 程施工质量 验收规范》（GB50206-2012）4.3.3、4.3.4、 |  | 对照施工图设 计文件现场随 机抽查 |
|  |  | 现场加工的金属护栏应做防锈处理。栏杆之间、栏杆与基础之间的连接应紧实牢固。栏杆空隙应符合设计要求。护栏整体应垂直、平顺。 | 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）5.4.2 |  |  |
|  | 场 坪 绿 化 | 苗木修剪整形应保持原树形，修剪直径2cm以上大枝及初根时，截口应削平应涂防腐剂。 | 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）4.5.4 |  | 对照 施工图 设计 文件 现场 随机 抽查 |
|  |  | 栽植的树木品种、规格、位置应符合设计规定。除特殊景观树外，树木栽植应保持直立，不得倾斜。树木栽植成活率不应低于95％；名贵树木栽植成活率应达到100％。 | 《园林绿化 工程施工及 验收规范》（CJJ82-2012）4.6.1 |  |  |
|  |  | 支撑物、牵拉物的强度能够保证支撑有效；用软牵拉固定时，应设置警示标志。针叶常绿树的支撑高度应不低于树木主干的2/3，落叶树的支撑高度为树木主干的1/2。 | 《园林绿化 工程施工及 验收规范》（CJJ82-2012）4.6.3 |  |  |
|  |  | 草地排水坡度适当，不应有坑洼积水。铺设草卷、草块，应相互衔接不留缝，高度一致，间铺缝隙应均匀，并填以栽植土。草坪和草本地被的播种、分栽，草块、草卷铺设及运动场草坪成坪后单块裸露面积应不大于25cm² | 《园林绿化 工程施工及 验收规范》（CJJ82-2012）4.8.3 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查 |
|  |  | 屋顶绿化/垂直绿化的面积、位置是否按照景观图纸文件施工 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 下凹式绿地的位置、面积是否符合设计要求 | 设计文件 |  |  |
|  |  | 微喷灌设置的喷头数量和位置是否符合设计要求 | 设计文件 |  |  |
|  | 给水排水（室外工程部分） | 雨水回收设施水池、控制柜处是否有标志 | 设计文件 |  | 对照施工图设计文件现场随机抽查 |
|  |  | 中水利用设施的水池、阀门、取水口等处是否有“中水标志” | 设计文件 |  |  |
| 其它 抽查 情况 |  |

监督验收小组（抽查人员）：